EXPERIENCIAS COA ELECTRICIDADE E O MAGNETISMO

- ELECTRICIDADE ESTÁTICA

En xeral os corpos son neutros, teñen o mesmo número de cargas positivas que negativas; pero podemos transferir cargas de un corpo a outro e así: atraer papeliños cun bolígrafo fretado na manga do xersei, repeler unha bola de porexpan, poñer os pelos de punta ou torcer un fío de auga que sae da billa.

- CORPOS CONDUCTORES E ILLANTES

Comprobamos cun sinxelo circuíto que ferro, aluminio ou cobre conducen a corrente eléctrica, mestres que madeira, vidro ou plástico non.

- IMÁNS

Experimentamos que un imán ten dous polos e como se comporta ó acercarse.

Tamén que ó dividir un imán en dúas partes se forman dous imáns.

Coñecemos o concepto de levitación magnética.

- EXPERIMENTO DE OERSTED

Toda corrente eléctrica produce un campo magnético. É o fundamento do motor eléctrico e do electroimán.

- EXPERIMENTO DE FARADAY

Todo campo magnético produce unha corrente eléctrica. É o fundamento do xerador.

- CAMPO MAGNÉTICO TERRESTRE

O núcleo terrestre está formado por minerais fundidos, en especial magnetita. Por iso a terra compórtase coma un gran imán e por iso ten dous polos: polo norte e polo sur magnéticos que case coinciden cos polos xeográficos.

- CIRCUÍTO ELECTRICO I

Vantaxes e inconvenientes das conexións de lámpadas  en serie e en paralelo.

En serie: Vantaxe: máis potencia en todas as lámpadas porque toda a corrente pasa por cada unha delas. Inconveniente: Si se funde unha lámpada córtase todo o circuíto.

En paralelo: Vantaxe: Si se funde unha lámpada a corrente continua polo outro ramal. Por iso nas casas se fai este tipo de instalación.

Inconveniente: a corrente ten que dividirse por varios camiños e diminúe a potencia.

Amperímetro: Aparello que se coloca en serie nun circuíto para medir a intensidade de corrente eléctrica que pasa por el.

Intensidade de corrente é a cantidade de cargas que pasan por un punto dun circuíto cada segundo. Mídese en Amperios.

- CIRCUITO ELÉCTRICO II

Montamos un circuíto con varios elementos: xerador, interruptor, lámpada, resistencia variable, motor e voltímetro.

Voltímetro: Aparello que se coloca en paralelo nun circuíto para medir a voltaxe

Voltaxe é a capacidade da pila de xerar enerxía eléctrica. Mídese en voltios.