- DENSIDAD DE UN CUERPO Y DENSIDAD DE LA ARENA

(CON TUBOS DE ENSAYO Y AGUA) -

Objetivos:

A).- Observar la importancia de disponer de métodos alternativos para la resolución de problemas en la Física.

B).- Hallar densidades sin la intervención de una balanza.

C).- Establecer relaciones directamente proporcionales entre distintas magnitudes a medir.

Materiales (reciclados en la medida de lo posible):

Resorte, dos tubos de ensayo idénticos, arena, agua, dos envases de plástico para recortar los vasos y un soporte.

Procedimiento:

A).- Determinación la densidad de un cuerpo cualquiera.

1.- Primero se monta el sistema conforme a la figura:

2.- Se deposita el trozo de material en el vaso y se hace una nueva marca. A continuación se retira el cuerpo y se añade agua en el tubo hasta recuperar la marca (de este modo las masas del cuerpo y del agua son coincidentes). Todo ello según la figura:

Se retira el tubo con agua y se mide la altura de agua en el mismo, h1, que será proporcional a la masa y al peso del cuerpo.

3.- Para obtener la altura proporcional al volumen del cuerpo, h2, procederemos de la siguiente manera:

- Introducimos una cierta cantidad de agua (sobre un tercio de la altura) en un tubo de ensayo igual al usado previamente. Se mide la altura.

-  A continuación se introduce el cuerpo en el tubo con agua y se mide la altura de nuevo.

- La diferencia entre ambas alturas es h2.

B).- Determinación la densidad de la arena.

1.- Sería idéntico al del apartado A)

2.- Se deposita el trozo de material en el vaso y se hace una nueva marca. A continuación se retira el cuerpo y se añade arena en el tubo hasta recuperar la marca (de este modo las masas del cuerpo y de la arena son coincidentes). Todo ello según la figura:

Se retira el tubo con arena y se mide la altura de arena en el mismo, h1, que será proporcional a la masa y al peso del cuerpo.

3.- Se repite el procedimiento con agua y se mide la altura h2, que será también proporcional a la masa y al peso del cuerpo.

Cálculos:

A).- Determinación la densidad de un cuerpo cualquiera.

Es decir:

B).- Determinación la densidad de la arena.

Es decir:

INFORME DE LA PRÁCTICA:

Nombre y curso:

CUESTIONES:

- ¿Cuál es el valor obtenido para la densidad del cuerpo? Exprésalo en g/cm3 y kg/m3. Calcula el error absoluto y el error relativo asociado a la medida.

- ¿Cuál es el valor obtenido para la densidad de la arena? Exprésalo en g/cm3 y kg/m3. Calcula el error absoluto y el error relativo asociado a la medida.

Nota: las respuestas deben estar justificadas con cálculos.