- LEY DE OHM -

Objetivos:

A).- Comprobar que existe una relación lineal entre la tensión que soporta una resistencia y la corriente que la atraviesa.

B).- Reconocer que la resistencia eléctrica representa el grado de oposición al paso de la corriente eléctrica.

La Ley de Ohm establece que "la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", y se puede expresar matemáticamente con la siguiente fórmula o ecuación:

Donde, empleando unidades del Sistema Internacional, tenemos que:

- I = Intensidad en amperios (A)

- V = Diferencia de potencial en voltios (V)

- R = Resistencia en ohmios (Ω)

Materiales:

Dos polímetros, una resistencia de unos 33 Ω,  hilo de “nanas” acero de, hilo de cobre, pila de 4.5 V, pinzas metálicas pequeñas, tijeras, alicates, alambre delgado, cartón y pegamento.

Procedimiento:

A).- Construcción de un potenciómetro (se llama así pero NO mide potencias), mediante un hilo fino de acero procedente de un estropajo comercial, llamado ”de nanas”.

Se toman unos 2 m de este hilo y se arrollan sobre un rectángulo de cartón duro de unos 30 cm de largo, formando una especie de bobina (de una capa), sujetándose a su vez, de manera adecuada, la bobina a un soporte hecho también de cartón duro.

Y a continuación se coloca  una pinza metálica, todo ello según la figura:

Observación: si se rompiera el hilo a medio camino, se puede insertar el trozo siguiente atándolo al extremo libre del anterior; reforzando con un hilo fino de cobre y soldando el nudo formado.

B).- Montaje del circuito. Después de seleccionar las funciones de amperímetro y voltímetro de sendos polímetros, se construye un circuito con la pila de 4.5 V, de manera que estén en serie el amperímetro y la resistencia a considerar, y en paralelo el voltímetro y dicha resistencia.

Todo ello, según la figura:

C).- Una vez montado el circuito, se desliza la pinza a diversas posiciones y se anotan los valores de V e I, representando en un papel milimetrado ambas magnitudes.

| Medida | Tensión (V) | Intensidad (mA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

La resistencia se calcula como el valor de la pendiente de la representación gráfica obtenida.

Vídeo de la práctica:

Lo que debe “cantar“ el alumno voluntario, mientras otro va realizando los pasos, será:

1.- Se monta el circuito con una pila de 4,5 V, un potenciómetro hecho a base de hilo de “nanas” de unos 0,5 m aproximadamente, y una resistencia determinada.

2.- Se colocan el amperímetro, siempre en serie con la resistencia a considerar, y el voltímetro, que siempre debe ponerse en paralelo con dicha resistencia.

3.- Se mueve la pinza metálica a lo largo del hilo delgado de acero y se anotan los diversos valores de tensión e intensidad, confeccionando la tabla correspondiente.

4.- Estos valores se representa en un papel milimetrado, tomando como eje de ordenadas la tensión (en V) y como eje de abscisas la intensidad (en mA).

5.- Se calcula gráficamente la resistencia (en Ω) y se compara esta con lo indicado por el polímetro bajo la función de ohmímetro (valor real). Se calculan los errores absoluto y relativo de la medida.

INFORME DE LA PRÁCTICA:

Nombre y curso:

CUESTIONES:

- Cubre la siguiente tabla con los valores obtenidos:

| Medida | Tensión (V) | Intensidad (mA) |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |
| 5 |  |  |
| 6 |  |  |
| 7 |  |  |

- Representa gráficamente la tensión (ordenadas, en V) frente a la intensidad (abscisas, en mA). ¿Qué tipo de gráfica se obtiene? ¿Qué proporcionalidad existe entre V e I?

- Calcula gráficamente la resistencia R (en Ω).

- Halla el error absoluto y el error relativo de la medida.

- Para el circuito de la figura (semejante al dispuesto en clase), calcula I1, I2 e I3.

Datos: DV = e = 4,5 V. R1 = 1 kΩ, R2 = 1kΩ, R3= 40 Ω