INDICE

Capítulo 1. Identificación dos titulares e do emprazamento da actividade.

1.1 Dirección Postal do emprazamento da actividade. Teléfono e Fax.

1.2 Nome do Xefe de Emerxencias e o de Xefe de Intervención, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono e Fax.

Capítulo 2. Descrición detallada da actividade e do medio físico no que se desenvolve.

2.1 Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do Plan.

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.

2.3 Clasificación e descrición de usuarios.

2.4 Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuren os edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

2.5 Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda externa.

Capítulo 3. Inventario, análise e avaliación de riscos.

3.1 Descrición e localización dos elementos, instalacións, procesos de produción, etc. que poidan dar orixe a unha situación de emerxencia ou incidir de maneira desfavorable no desenvolvemento da mesma.

3.2 Cuadro de locais de risco especial segundo o C.T.E.

Capítulo 4. Inventario e descrición das medidas e medios de autoprotección.

4.1 Inventario e descrición das medidas e medios, humanos e materiais, que dispón o centro para controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de emerxencia e facilitar a intervención dos Servizos Externos de Emerxencias.

Capítulo 5. Programa de mantemento de instalacións.

5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que garante o control das mesmas.

5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección, que garante a operatividade das mesmas.

5.3 Realización das inspeccións de seguridade de acordo coa normativa vixente.

Capítulo 6. Plan de actuación ante emerxencias.

6.1 Identificación e clasificación das emerxencias

6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias:

a) Detección e Alerta.

b) Mecanismos de Alarma.

b.1) Identificación da persoa que dará os avisos.

b.2) Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de Protección Civil.

c) Mecanismos de resposta fronte á  emerxencia.

d) Evacuación e/ou Confinamento.

e) Prestación das Primeiras Axudas.

f) Modos de recepción das Axudas externas.

Capítulo 7. Integración do plan de autoprotección noutros de ámbito superior.

7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia

7.2 A coordinación entre a dirección do plan de autoprotección e a dirección do Plan de Protección Civil onde se integre o plan de autoprotección.

7.3 As formas de colaboración da organización de autoprotección cos plans e as actuacións do sistema público de protección civil.

Capítulo 8. Implantación do Plan de Autoprotección.

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan.

8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación activa no Plan de Autoprotección.

8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de Autoprotección.

8.4 Programa de información xeral para os usuarios.

8.5 Sinalización e normas para a actuación de visitantes.

8.6 Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos.

Capítulo 9. Mantemento da eficacia e actualización do Plan de Autoprotección.

9.1 Programa de reciclaxe de formación e información.

9.2 Programa de substitución de medios e recursos.

9.3 Programa de exercicios e simulacros.

9.4 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte do Plan de Autoprotección.

9.5 Programa de auditorías e inspeccións.

Anexo I. Directorio de comunicación.

1. Teléfonos do Persoal de emerxencias.

2. Teléfonos de axuda exterior.

3. Outras formas de comunicación.

Anexo II. Formularios para a xestión de emerxencias.

Anexo III. Planos

CAPÍTULO 1. IDENTIFICACIÓN DOS TITULARES E DO EMPRAZAMENTO DA ACTIVIDADE.

1.1  Dirección Postal do emprazamento da actividade. Teléfono e Fax.

Neste capítulo tense que identificar os datos necesarios para a localización do establecemento ou instalación dentro do territorio.

| Denominación |  |
| --- | --- |
| Dirección postal |  |
| Localidade |  |
| Teléfonos | Dirección: Centralita: |
| Fax |  |
| Correo electrónico |  |

1.2  Nome do Xefe de Emerxencias e o de Xefe de Intervención, caso de ser distintos. Dirección Postal, Teléfono e Fax.

Aínda que o Xefe de Emerxencias e o Xefe de Intervención  coincidan, hai que volver apuntar os datos, xa que haberá ocasións en que sexan diferentes.

| Xefe de Emerxencias |  |
| --- | --- |
| Dirección particular |  |
| Localidade |  |
| Teléfonos |  |

| Xefe de intervención |  |
| --- | --- |
| Dirección particular |  |
| Localidade |  |
| Teléfonos |  |

CAPÍTULO 2. DESCRICIÓN DETALLADA DA ACTIVIDADE E DO MEDIO FÍSICO NO QUE SE DESENVOLVE.

2.1	Descrición de cada unha das actividades desenvolvidas obxecto do Plan.

Neste apartado describirase o uso do Centro onde se realiza o plan.

| Actividade principal |  |
| --- | --- |
| Niveis educativos |  |

2.2 Descrición do centro ou establecemento, dependencias e instalacións onde se desenvolvan as actividades obxecto do plan.

O establecemento ao que se vai a redactar o Plan de Autoprotección estará composto xeralmente dun só edificio, pero danse casos nos que está composto por varios edificios e hai que ter en conta esa posibilidade.

2.2.1  Datos do conxunto do Establecemento.

Si o establecemento está composto por varios edificios, realizarase primeiro unha relación deles indicando o uso principal de cada un, a súa superficie construída e a localización de cada un dentro do recinto do establecemento.

| Edificio | Uso | Superficie | Situación | Características estructurais |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | m² |  |  |
| B |  | m² |  |  |
| C |  | m² |  |  |

2.2.2 Sectores de incendio.

Son zonas dos establecementos construídos mediante elementos resistentes ao lume de forma que un lume no interior do sector non se propague ao exterior.

O número de sectores de cada edificio ou de cada planta dependerá do proxecto orixinal e das reformas que se introduciron no establecemento.

Indicarase cada un dos sectores, a planta en que se atopa e os accesos de cada un, principais e alternativos.

2.2.3 Superficies de cada planta ou sector.

Hai que sinalar cada un dos recintos que compoñen todos e cada un dos sectores de incendio, indicando ademais, os usos, a superficie total construída e a ocupación de cada un.

Cando se están tomando os datos, débese comprobar que a sectorización é efectiva, é dicir, que tamén están sectorizadas as instalacións, os falsos teitos e os falsos chans, que os elementos que non ven tamén cumpren as condicións de resistencia ao lume exixibles e que os elementos de paso entre sectores teñen as condicións exixibles en función da RF dos elementos separadores.

Nas táboas sinálanse Planta e Zonas que compoñen cada sector, os usos e superficie total construída de cada zona, e a ocupación de cada unha.

Sector 1, edificio A

| Planta –Zona | Actividade | Sup. En m² | Ocupación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Totais | m² | p. |

Sector 2, edificio A

| Planta –Zona | Actividade | Sup. En m² | Ocupación |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Totais | m² | p. |

2.2.4 Vías de evacuación.

Neste apartado determinaranse as vías de evacuación verticais (escaleiras), e horizontais (corredores), que se utilizarán en caso de emerxencia e as saídas ao exterior que se empregarán en función da planta ou zona que se teña que evacuar e as demais circunstancias que poidan influír na utilización das mesmas.

Non se poden incluír como vías de evacuación  nin aos ascensores ou montacargas, nin as escaleiras mecánicas.

Incluiranse dimensións das vías, resistencias ao lume dos seus elementos e sentido de apertura das portas.

Nas táboas seguintes vanse a indicar as características das vías de evacuación do establecemento.

Vías de Evacuación Horizontais

| Características | Pasillo 1 | Pasillo 2 |
| --- | --- | --- |
| Ubicación |  |  |
| Clasificación | □ Principal □ Alternativo | □ Principal □ Alternativo |
| Lonxitude | m. | m. |
| Anchura vías | m. | m. |
| Alumeado de emerxencia | □ SI □ NO | □ SI □ NO |
| Alumeado de sinalización | □ SI □ NO | □ SI □ NO |

| Características | Pasillo 3 | Pasillo 4 |
| --- | --- | --- |
| Emprazamento |  |  |
| Clasificación | □ Principal □ Alternativo | □ Principal □ Alternativo |
| Lonxitude | m. | m. |
| Anchura vías | m. | m. |
| Alumeado de emerxencia | □ SI □ NO | □ SI □ NO |
| Alumeado de sinalización | □ SI □ NO | □ SI □ NO |

Haberá percorridos de evacuación horizontais, corredores, que non sexan lineais, polo que ese percorrido terase que denominar en tantos tramos como sexa necesario.

No caso das escaleiras, cando haxa unha discontinuidade no trazado, haberá que consideralas como escaleiras distintas.

Vías de Evacuación Verticais

| Características | Escaleira 1 | Escaleira 2 |
| --- | --- | --- |
| Emprazamento |  |  |
| Clasificación | □ Principal □ Alternativo | □ Principal □ Alternativo |
| Tipo | □ Cerrada □ Exterior | □ Cerrada □ Exterior |
| Lonxitude | m. | m. |
| Anchura vías | m. | m. |
| Posúe vestíbulos | □ SI □ NO | □ SI □ NO |
| Alumeado de emerxencia | □ SI □ NO | □ SI □ NO |
| Alumeado de sinalización | □ SI □ NO | □ SI □ NO |

| Características | Escaleira 3 | Escaleira 4 |
| --- | --- | --- |
| Emprazamento |  |  |
| Clasificación | □ Principal □ Alternativo | □ Principal □ Alternativo |
| Tipo | □ Cerrada □ Exterior | □ Cerrada □ Exterior |
| Lonxitude | m. | m. |
| Anchura vías | m. | m. |
| Posúe vestíbulos | □ SI □ NO | □ SI □ NO |
| Alumeado de emerxencia | □ SI □ NO | □ SI □ NO |
| Alumeado de sinalización | □ SI □ NO | □ SI □ NO |

2.3  Clasificación e descrición de usuarios.

Determinaranse os diferentes tipos de usuarios de cada unha das partes do centro: Alumnado, profesorado e persoal de administración e servizos.

2.4 Descrición da contorna urbana, industrial ou natural no que figuren os edificios, instalacións e áreas onde se desenvolve a actividade.

2.4.1  Datos da contorna.

Son todos aqueles que:

-  Inflúen na intervención das Axudas Exteriores.

-  Poden orixinar riscos  ao establecemento.

-  Poden verse afectados por unha emerxencia do establecemento.

Nun principio só se considerará si a contorna é urbano, industrial ou natural e nos apartados seguintes describiranse polo miúdo todas as circunstancias que poden influír na Autoprotección do establecemento

Establecemento emprazado en

□ Entorno urbano □ Polígono industrial Entorno natural: □ Zona de cultivo □ Zona forestal

2.4.2  Usos de edificios lindeiros.

Haberá que indicar a localización en referencia co establecemento, o seu uso principal, que indicará un nivel de perigo, a superficie aproximada e a lonxitude da fachada.

Completarase o cadro adxunto co maior número de datos posibles. A numeración que se escolleu nesta táboa é a que debe figurar no plano de Emprazamento.

| Edificio | Emprazamento | Uso principal | Outros datos |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …. |  |  |  |

2.4.3  Locais potencialmente perigosos da contorna.

Débese indicar os locais potencialmente perigosos dos que se teña coñecemento, así como a situación nos edificios da contorna enumerados no parágrafo anterior. Incluiranse instalacións tales como centros de transformación, caldeiras, tanques de combustible, etc.

A clasificación dos locais farase conforme ao establecido no CTE DB SI 1 apartado 2, Locais e zonas de risco especial.

A enumeración destes locais tamén figurará no plano de Emprazamento.

| local | tipo | superficie | situación |
| --- | --- | --- | --- |
| A |  |  |  |
| B |  |  |  |
| C |  |  |  |
| D |  |  |  |
| E |  |  |  |
| …. |  |  |  |

2.5  Descrición dos accesos. Condicións de accesibilidade para a axuda externa.

2.5.1 Accesos.

Hai que estudar toda a contorna circulatoria do establecemento indicando as rúas onde recae, tanto a principal como as secundarias.

Comezarase indicando o barrio, sector da cidade ou polígono industrial onde se sitúa o establecemento.

Ademais indicarase si o acceso é peonil exclusivamente ou tamén rodado, referíndose a todas as rúas que o circundan.

O establecemento atópase situado na rúa:

Tamén ten fachadas ás rúas:

Os accesos para peóns son:

- PRINCIPAL pola rúa

- SECUNDARIOS polas rúas

Os accesos para vehículos son:

- PRINCIPAL pola rúa

- SECUNDARIOS polas rúas

2.5.2	Ancho das vías.

Indicarase o ancho da calzada e do aceirado de cada unha das vías que circundan o establecemento.

O ancho da calzada da rúa ________________________ é de _____ m.

O ancho da calzada da rúa ________________________ é de _____ m.

O ancho da calzada da rúa ________________________ é de _____ m.

O ancho da calzada da rúa ________________________ é de _____ m.

2.5.3	Sentidos de circulación.

Igualmente hai que indicar o sentido de circulación de cada unha das rúas, tendo en conta que pode darse o caso en que se pode cambiar o sentido e que, loxicamente, esa circunstancia cambiará o percorrido que se deba seguir desde o Parque de Bombeiros máis próximo até o establecemento.

O sentido de circulación da rúa _______________________ é da rúa  _______________________ cara á rúa _______________________

O sentido de circulación da rúa _______________________ é da rúa _______________________ cara á rúa _______________________

2.5.4  Accesibilidade de vehículos pesados.

Nas rúas con acceso rodado, determinarase si os vehículos pesados poden acceder e si puidesen ter algunha dificultade de xiro, indicando a confluencia das rúas onde se dese esa circunstancia. Para iso observarase si polas devanditas rúas circulan autobuses, camións de repartición de mercadorías, etc.

Para o acceso dos vehículos pesados, o establecemento:

TEN accesibilidade porque ________________________________

NON TEN accesibilidade porque _____________________________

A pesar de ter accesibilidade, un vehículo pesado podería ter DIFICULTADES de XIRO en:

CAPÍTULO 3.  INVENTARIO, ANÁLISE E AVALIACIÓN DE RISCOS.

3.1 Descrición e localización dos  elementos, instalacións, procesos, etc. que poidan dar orixe a unha situación de emerxencia ou incidir de maneira desfavorable no desenvolvemento da mesma.

3.1.1  Instalacións propias do edificio.

Facer unha descrición rigorosa axudará de maneira decisiva tanto na avaliación do risco como durante a Emerxencia.

Débense estudar as instalacións propias do edificio porque, en principio, son as que poden orixinar unha emerxencia. Si  estas instalacións teñen todas as medidas de protección propia de cada  instalación e si se fai un bo mantemento, diminuiranse ou eliminarán  unha gran parte das emerxencias producidas por elas.

3.1.1.1 Electricidade.

A instalación eléctrica debe cumprir o  Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión e normas complementarias que o desenvolven.

Débense especificar os seguintes datos:

| Fonte de subministro | □ xeneración propia □ compañía |
| --- | --- |
| Potencia xerada ou contratada | Kw/h |
| Emprazamento do cadro xeral |  |
| Emprazamento dos cadros de zonas |  |

No caso de que existise un transformador situado no establecemento, recolleranse os datos seguintes:

| Propietario | Compañía |
| --- | --- |
| Potencia transformador | kva |
| Emprazamento |  |
| Sirve en exclusiva | □ SI □ NO |
| Tipo de refrixerante | □ aire |
|  | □ aceite combustible |

3.1.1.2 Gas.

Indicaranse os datos:

| Tipo de gas | □ natural □ butano |
| --- | --- |
| Fonte de suministro | □ rede □ deposito □ bombonas |

Se fose depósito indicaríase:

| Tanque | □ aéreo □ enterrado |
| --- | --- |
| Capacidade | m3 |
| Emprazamento |  |

3.1.1.3 Aire acondicionado.

Ten que cumprir a normativa específica e o Regulamento Electrotécnico de Baixa Tensión.

| Potencia da maquinaria | Kw/h |
| --- | --- |
| Material dos condutos |  |
| Emprazamento das máquinas |  |

3.1.1.4 Calefacción.

Debe cumprir a súa normativa específica e, se lle fora de aplicación, o Regulamento de Aparellos a Presión.

As características da caldeira que convén apuntar son:

| Combustible |  |
| --- | --- |
| Ubicación |  |

Sobre o depósito de almacenamento de combustible indicarase:

| Tipo de combustible |  |
| --- | --- |
| Uso | □ calefacción □ auga quente |
| Tanque | □ aéreo □ enterrado |
| Capacidade | m3 |
| Emprazamento |  |

3.1.2 Laboratorios e Talleres

Confeccionarase un esquema do proceso, ou da actividade, e detectaranse os posibles riscos en cada un deles.

| Local | Emprazamento | Risco |
| --- | --- | --- |

3.2 Cuadro de locais de risco especial segundo o C.T.E.

| Local | Nivel de risco | Emprazamento |
| --- | --- | --- |

CAPÍTULO 4. INVENTARIO E DESCRICIÓN DAS MEDIDAS E MEDIOS DE AUTOPROTECCIÓN.

4.1 Inventario e descrición das  medidas e medios, humanos e materiais, que dispón o centro para controlar os riscos detectados, enfrontar as situacións de emerxencia e facilitar a intervención dos Servizos Externos de Emerxencias.

4.1.1 Medios materiais: Instalacións de Protección.

Sinálanse neste apartado todos os tipos de instalacións de Protección que se poden atopar no establecemento.

Só chequearanse aquelas que se atopen no establecemento e proporase a instalación das que se consideren necesarias.

As instalacións con que deben dotarse os establecementos establécense no Código  Técnico da  Edificación, Documento Básico Seguridade en caso de Incendios, Sección SI 4 Detección, control e extinción do incendio.

4.1.1.1 Detección automática.

O DB SI establece que deben contar con esta instalación:

| Uso previsto do edificio ou condiciones establecemento |
| --- |
| Residencial público | Si a superficie construída excede de 500 m². |
| Docente | Si a superficie construída excede de 2.000 m², detectores en zonas de risco alto conforme ao capítulo 2 da Sección 1 de este DB. Si excede de 5.000 m2, en todo o edificio. |

O sistema disporá ao menos de detectores de incendio.

| Sector numero | 1 |
| --- | --- |
| Tipos de detectores |  |
| Numero de detectores |  |
| Fonte de alimentación |  |
| Identificación na central |  |

| Sector numero | 2 |
| --- | --- |
| Tipos de detectores |  |
| Numero de detectores |  |
| Fonte de alimentación |  |
| Identificación na central |  |

| Sector numero | 3 |
| --- | --- |
| Tipos de detectores |  |
| Numero de detectores |  |
| Fonte de alimentación |  |
| Identificación na central |  |

| Sector numero | 4 |
| --- | --- |
| Tipos de detectores |  |
| Numero de detectores |  |
| Fonte de alimentación |  |
| Identificación na central |  |

| Sector numero | 5 |
| --- | --- |
| Tipos de detectores |  |
| Numero de detectores |  |
| Fonte de alimentación |  |
| Identificación na central |  |

4.1.1.2 Instalación de alarma.

Segundo o Regulamento 1942/93, os sistemas manuais de alarma de incendios están constituídos por un conxunto de poxadores e unha central de control e sinalización

Debe ter dúas fontes de alimentación. A distancia a percorrer desde calquera punto até un poxador non superará os 25 metros.

O DB SI establece que deben contar con esta instalación os establecementos e zonas destinadas aos usos seguintes:

| Uso previsto do edificio ou condicións do establecemento |
| --- |
| Residencial público | Si a superficie construída excede de 500 m². |
| Docente | Si a superficie construída excede de 1.000 m². |

No estudo desta instalación anotarase:

-  Localización dos poxadores de alarma.

-  Cobertura, localización e alcance do sistema de comunicación de alarma.

-  Características e cobertura da instalación de megafonía.

| Cobertura da megafonía |  |
| --- | --- |
| Cobertura da serea |  |
| Cobertura do timbre |  |
| Emprazamento dos poxadores |  |

4.1.1.3 Instalacións fixas de extinción.

Nas instalacións fixas de extinción faise unha clasificación de extinción polo axente extintor: auga, axentes extintores gaseosos, espumas e po.

O DB SI non fai distinción entre os diferentes tipos de axentes extintores para as instalacións fixas. Establece cando hai que ter esta instalación e o axente extintor estará determinado polo que se pretenda protexer. Deben contar con esta instalación os establecementos e zonas destinadas aos usos seguintes:

| Uso previsto do edificio |
| --- |
| En xeral | Salvo outra indicación en relación co uso, en todo edificio cuxa altura de evacuación exceda de 80 m. En cociñas nas que a potencia instalada exceda de 20 kW en uso Hospitalario o Residencial Público, ou de 50 kW en calquera outro uso (5) En centros de transformación cuxos aparatos teñan illamento dieléctrico con punto de inflamación menor que 300 ºC y potencia instalada maior que 1.000 kVA en cada aparato o maior que 4.000 kVA no conxunto dos aparatos. Si o centro está integrado nun edificio de uso de Pública Concorrencia e ten acceso desde o interior do edificio, dichas potencias son 630 kVA y 2.520 kVA respectivamente. |
| Residencial publico | Si la altura de evacuación excede de 28 m ou a superficie construída do establecemento excede de 5.000 m². |

(5) Para a determinación da potencia instalada só se considerarán os aparellos destinados á preparación de alimentos. As fritidoras e as tixolas  computaranse a razón de 1 kW por cada litro de capacidade, independentemente da potencia que teñan. A eficacia do sistema debe quedar asegurada tendo en conta a actuación do sistema de extracción de fumes.

4.1.1.4 Bocas de Incendio Equipadas.

Segundo o Regulamento 1942/93, o sistema de Bocas  de Incendio Equipadas consta dunha fonte de abastecemento, dunha rede de tubaxes e as bocas de incendio equipadas (B I E). Establece a súa situación a cinco metros da saída como máximo, e número e distribución de tal forma que toda a área a protexer quede cuberta por unha BIE. Igualmente establece as hipóteses de cálculo e as probas de presión.

O DB SI establece que deben contar con esta instalación os establecementos e zonas destinadas aos usos seguintes:

| Uso previsto do edificio ou condicións do establecemento |
| --- |
| En xeral | En zonas de risco especial alto, conforme ao capítulo 2 da Sección SI 1, nas que o risco débase principalmente a materias combustibles sólidas |
| Residencial público | Si a superficie construída excede de 1000 m². ou o establecemento está previsto para dar aloxamento a mais de 50 persoas. |
| Docente | Si a superficie construída excede de 2.000 m². |

As bocas de incendio equipadas están compostas por:

-  Armario de chapa metálica.

-  Devanadeira coa mangueira enrolada.

- Válvula de corte.

- Manómetro.

-  Lanza de tres efectos e pinza para lanza.

-  Mangueira de 15 ó 20 m., sendo planas  as de 45 mm. de diámetro e semirríxidas as de 25 mm.

De cada unha das BIE indicarase:

-  Tipo de BIE (25 ó 45 mm.).

-  Diámetro da tubaxe.

-  Lonxitude da mangueira.

-  Tipo lanza instalada.

-  Localización no establecemento

| Numero | Tipo | Lonxitude mangueira | Emprazamento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | mm | m. |  |
| 2 | mm | m. |  |
| 3 | mm | m. |  |
| 4 | mm | m. |  |
| 5 | mm | m. |  |
| 6 | mm | m. |  |
| 7 | mm | m. |  |
| 8 | mm | m. |  |
| 9 | mm | m. |  |
| 10 | mm | m. |  |
| ……… | mm | m. |  |

4.1.1.5 Extintores.

Segundo o Regulamento 1942/93, os extintores de incendio axustaranse ao establecido no Regulamento de aparellos a presión e á súa instrución técnica complementaria MIE-AP5. Serán facilmente visibles e accesibles e estarán próximos aos puntos de risco.

O DB SI establece que deben contar con esta instalación os establecementos e zonas destinadas aos usos seguintes:

| Uso previsto do edificio ou condicións do establecemento |
| --- |
| En xeral | Un de eficacia 21A -113B: - Cada 15 m de recorrido en cada planta, como máximo, dende toda orixe de evacuación. - Nas zonas de risco especial conforme ao capítulo 2 da Sección 1 (1) de este DB. |

(1) Un extintor no exterior do local ou da zona e próximo á porta de acceso, o cal poderá servir simultaneamente a varios locais ou zonas. No interior do local ou da zona instalaranse ademais os extintores necesarios para que o percorrido real até algún deles, incluído o situado no exterior, non sexa maior que 15 m en locais de risco especial medio ou baixo, ou que 10 m en locais ou zonas de risco especial alto.

A clasificación dos extintores pode facerse de diversas formas. Vanse a clasificar pola carga, o axente extintor  e a eficacia.

CLASIFICACIÓN SEGUNDO A CARGA

En función da mesma divídense en portátiles e sobre rodas.

Extintores portátiles

O seu peso máximo debe ser igual ou inferior a 23 Kg. Esta definición corresponde aos extintores portátiles MANUAIS.

Tamén se utilizou un tipo de extintor portátil con peso inferior a 30 Kg. Cunha atalaxe para levar suspendido ás costas. Son os extintores portátiles DORSAIS.

Extintores sobre rodas

Son aqueles extintores que, polo seu peso, están dotados de rodas para poder desprazalos sobre o chan, ben por unha ou varias persoas, ben remolcados.

CLASIFICACIÓN SEGUNDO O AXENTE EXTINTOR

Pódense clasificar como extintores de:

1. Auga: poderá levar ou non aditivos e o seu sistema de proxección pode ser a barullo ou *pulverizada.

2. Espuma: poderá ser física ou química.

3. Po: pode ser á súa vez de:

- Po convencional (BC)

- Po polivalente (ABC)

- Po especial para metais (D)

4. Anhídrido carbónico (CO2)

CLASIFICACIÓN SEGUNDO A EFICACIA

Dun tempo para acó xa non se fala de extintores de tantos quilos, senón de extintores de tal ou cal eficacia.

A eficacia determínase por un número ou unha letra. Ambos conxuntamente definen o lume TIPO que é capaz de extinguir un determinado extintor. O NÚMERO indica a cantidade de combustible utilizado no lume tipo e a LETRA é o tipo de combustible empregado no fogar tipo.

Na relación de extintores do establecemento hase de considerar:

- O axente extintor.

- A eficacia.

- O número de identificación do extintor.

- A localización.

| Número | Axente extintor | Eficacia | Nº de placa | Emprazamento |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

Seguindo o criterio do sentido común, a localización de extintores farase:

- Próximos aos lugares de risco.

- Nas entradas ou saídas dos recintos de risco.

- Con fácil visibilidade.

- Con fácil acceso (a parte superior do extintor NON debe estar a máis de 1'70 m do chan).

- Protexidos dos ambientes agresivos.

4.1.1.6 Iluminación de emerxencia.

Segundo o CTE, os edificios disporán dunha iluminación de emerxencia que, en caso de fallo da iluminación normal, reforce a iluminación necesaria para facilitar a visibilidade aos usuarios de maneira que poidan abandonar o edificio, evite as situacións de pánico e permita a visión dos sinais indicativos das saídas e a situación dos equipos e medios de protección existentes.

Expresamente establece o seguinte:

Dotación

1. Os edificios disporán dunha iluminación de emerxencia que, en caso de fallo da iluminación normal, reforce  a iluminación necesaria para facilitar a visibilidade aos usuarios de maneira que poidan abandonar o edificio, evite as situacións de pánico e permita a visión dos sinais indicativos das saídas e a situación dos equipos e medios de protección existentes.

Contarán con iluminación de emerxencia as zonas e os elementos seguintes:

a) todo recinto cunha ocupación maior que 100 persoas;

b) todo percorrido de evacuación, conforme estes defínense no Anexo A do DB SI.

c) os aparcadoiros pechados ou cubertos cuxa superficie construída exceda de 100 m2, incluídos os corredores e as escaleiras que conduzan ata o exterior ou ata as zonas xerais do edificio;

d) os locais que alberguen equipos xerais das instalacións de protección contra incendios e os de riscos especiais indicados en DB-SI 1;

e) os aseos xerais de planta en edificios de uso público;

f) os lugares nos que se sitúan cadros de distribución ou de accionamiento da instalación de iluminación das zonas antes citadas;

g) os sinais de seguridade.

Posición e características das luminarias

Co fin de proporcionar unha iluminación adecuada as luminarias cumprirán as seguintes condicións:

a) situaranse polo menos a 2 m por encima do nivel do chan;

b) disporase unha en cada porta de saída e en posicións nas que sexa necesario destacar un perigo potencial ou o emprazamento dun equipo de seguridade. Como mínimo disporanse nos seguintes puntos:

- nas portas existentes nos percorridos de evacuación;

- nas escaleiras, de modo que cada tramo de escaleiras reciba iluminación directa;

- en calquera outro cambio de nivel;

- nos cambios de dirección e nas interseccións de corredores;

Características da instalación

1. A instalación será fixa, estará provista de fonte propia de enerxía e debe entrar automaticamente en funcionamento ao producirse un fallo de alimentación na instalación de iluminación normal nas zonas cubertas pola iluminación de emerxencia. Considérase como fallo de alimentación o descenso da tensión de alimentación por baixo do 70 % do seu valor nominal.

2. A iluminación de emerxencia das vías de evacuación debe alcanzar polo menos o 50% do nivel de iluminación requirido ao cabo dos 5 s e o 100 % ao 60 s.

3. A instalación cumprirá as condicións de servizo que se indican a continuación durante unha hora, como mínimo, a partir do instante en que teña lugar o fallo:

a) Nas vías de evacuación cuxa anchura non exceda de 2 m, a iluminancia horizontal no chan debe ser, como mínimo, 1 lux ao longo do eixo central e 0,5 lux na banda central que comprende polo menos a metade da anchura da vía. As vías de evacuación con anchura superior a 2 m poden ser tratadas como varias bandas de 2 m de anchura, como máximo.

b) Nos puntos nos que estean situados os equipos de seguridade, as instalacións de protección contra incendios de utilización manual e os cadros de distribución da iluminación, a iluminancia horizontal será de 5 Lux, como mínimo.

c) Ao longo da liña central dunha vía de evacuación, a relación entre a iluminancia máxima e a mínima non debe ser maior que 40:1.

d) Os niveis de iluminación establecidos deben obterse considerando nulo o factor de reflexión sobre paredes e teitos e contemplando un factor de mantemento que englobe a redución do rendemento luminoso debido á sucidade das luminarias e ao envellecemento das lámpadas.

e) Co fin de identificar as cores de seguridade dos sinais, o valor mínimo do índice de rendemento cromático Ra das lámpadas será 40.

Iluminación dos sinais de seguridade

1. A iluminación dos sinais de evacuación indicativas das saídas e dos sinais indicativos dos medios manuais de protección contra incendios e dos de primeiros auxilios, deben cumprir os seguintes requisitos:

a) a luminancia de calquera área de cor de seguridade do sinal debe ser polo menos de 2 cd/m2 en todas as direccións de visión importantes;

b) a relación da luminancia máxima á mínima dentro da cor branca ou de seguridade non debe ser maior de 10:1, debéndose evitar variacións importantes entre puntos adxacentes;

c) a relación entre a luminancia Lblanca, e a luminancia Lcolor >10, non será menor que 5:1 nin maior que 15:1.

d) os sinais de seguridade deben estar iluminadas polo menos ao 50 % da iluminancia requirida, ao cabo de 5 s, e ao 100 % ao cabo de 60 s.

Igual que se indicaba cos extintores, o sentido común di que hai que situar aparellos de iluminación de emerxencia en:

- Próximo a todas as interseccións.

- Encima das portas de saída.

- Próximo a todos os cambios de dirección.

- Nas escaleiras e rellanos.

- Próximo a calquera cambio de nivel do chan.

- Próximo ás alarmas contra incendios.

- Próximo aos equipos de extinción.

- Encima das saídas de emerxencia.

- Xunto ao cadro xeral de iluminación

4.1.2 Medios humanos do Establecemento.

As persoas que participan na emerxencia constitúen a Brigada de Emerxencias e está formada por:

- Xunta de autoprotección escolar

- X. E., Xefe de Emerxencias.

- X. I., Xefe de Intervención.

- E. A. E., Equipo de Alarma e Evacuación.

- E. P. A., Equipo de Primeiros Auxilios.

- E. P.I., Equipo de Primeira Intervención.

4.1.2.1 Xunta de Autoprotección Escolar

Está composto por:

- A Dirección.

- Representantes dos distintos colectivos que componen o Consello escolar

As súas funcións fundamentais son:

- Programar as actividades necesarias para crear unha política de prevención no establecemento.

- Avaliar e analizar a programación prevista, incluídos os simulacros.

4.1.2.2 Xefe de Emerxencias (X.E.).

É a persoa encargada pola Dirección para resolver as emerxencias.

No plan de autoprotección ten as seguintes funcións:

- Programa de Mantemento das instalacións.

- Programa de Formación da Brigada.

- Investigación das emerxencias.

- Implantación do Plan.

- Recepción das Alarmas.

- Declaración do tipo de Emerxencia.

- Revisión e actualización do plan.

- Supervisión dos exercicios de evacuación e das prácticas da Brigada.

- Recepción dos partes de incidencias.

- Recepción e información a Axudas Exteriores.

4.1.2.3 Xefe de Intervención (X.I.).

É o coordinador dos equipos que interveñen na resolución da emerxencia.

As súas funcións son:

- Coordinación dos equipos que interveñen na resolución das emerxencias.

- Dirección das prácticas de extinción e de primeiros auxilios que realice a Brigada de emerxencias.

- Substitución do Xefe de Emerxencias.

- Colaboración co Xefe de Emerxencias na formación da Brigada.

4.1.2.4 Equipo de Alarma e Evacuación (E.A.E.).

É o equipo que dá a alarma no seu sector e o evacúa.

As súas misións son:

- Dar a alarma na súa zona ou sector.

- Dirixe o fluxo de evacuación.

- Comproba que a súa zona está baleira.

- Controla os evacuados nos Puntos de Reunión.

4.1.2.5 Equipo de Primeiros Auxilios (E.P.A.).

É o equipo que dá atención sanitaria primaria até a chegada de persoal sanitario especializado.

As súas misións son:

- Prestar Primeiros Auxilios aos accidentados ata a chegada de Persoal Sanitario Especializado.

- Axudar na Evacuación dos feridos baixo a Dirección do Persoal Sanitario.

4.1.2.6 Equipo de Primeira Intervención (E.P.I.).

É o equipo que actúa contra a emerxencia no primeiro momento tentando resolvela

Realizarase un cuadrante que recolla ao persoal adscrito a Brigada de Emerxencias

| XUNTA DE AUTOPROTECCION | NOME E APELIDOS |
| --- | --- |
| DIRECTOR DO CENTRO |  |
| REPRESENTANTE DOCENTES |  |
| REPRESENTANTE DA ANPA |  |
| REPRESENTANTE DO PERSOAL NO DOCENTE |  |
| REPRESENTANTE DO ALUMNADO |  |

XEFE DE EMERXENCIA

Cargo directivo presente no centro

XEFE DE INTERVENCIÓN

SUPLENTE

EQUIPO DE PRIMEIRA INTERVENCION

EQUIPO PRIMEIROS AUXILIOS

EQUIPO DE ALARMA E EVACUACIÓN

CAPÍTULO 5. PROGRAMA DE MANTEMENTO DE INSTALACIÓNS.

5.1 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de risco, que garante o control das mesmas.

O mantemento das instalacións propias realizarase conforme establece a normativa vixente nas datas que hai que establecer no Plan.

Todas as instalacións teñen unha regulamentación específica e no Plan hai que establecer o control do mantemento das instalacións e, ademais, deixar constancia documental das revisións que se efectúen

Hai que revisar e manter:

- a instalación eléctrica

- todas as instalacións de gas.

- a instalación de aire acondicionado, tanto dos condutos como da maquinaria e, si a tivese, a compartimentación da instalación e o sistema de comportas que puidese ter, o sistema de gases, etc.

- a instalación de calefacción incluíndo a caldeira, o combustible da mesma, as conducións, etc.

- o sistema de comunicacións que se teña implantado no establecemento, aparellos, equipos, bases, etc.

- os equipos de elevación con todos os seus compoñentes.

5.2 Descrición do mantemento preventivo das instalacións de protección, que garante a operatividade das mesmas.

O mantemento das instalacións de Protección realizarase conforme establece a normativa vixente, (na actualidade o R.D.1942/1993 e a Orde de 16/04/1998) nas  datas que hai que concretar no Plan.

A Iluminación de emerxencia e a Sinalización considéranse tamén como instalacións de protección e deberán revisarse nuns períodos prudentes que se consideran cada seis meses

Á iluminación de emerxencia realizaráselle unha proba de funcionamento.

A sinalización comprobarase que está visible e que sinala o que ten que sinalar, xa que se puideron cambiar determinados aspectos da instalación durante eses meses e non se modificou o sinal.

Mantemento dos extintores

1.	Operacións a realizar polo persoal dunha empresa mantedora autorizada, ou ben, polo persoal do usuario ou titular da instalación:

a)	Cada tres meses:

1.	Comprobación da accesibilidade, sinalización, bo estado aparente de observación.

2.	Inspección ocular de seguros, precintos, inscricións etc.

3.	Comprobación do peso e presión no seu caso.

4.	Inspección ocular do estado externo das partes mecánicas.

2.	Operacións a realizar polo persoal especializado do fabricante ou instalador do equipo ou sistema ou polo persoal da empresa mantedora autorizada:

a)	Cada ano:

1.	Comprobación do peso e presión no seu caso.

2.	No caso de extintores de po con botello de gas de impulsión comprobarase o bo estado do axente extintor e o peso e aspecto externo do botello.

3.	Inspección ocular do estado das partes mecánicas.

b)	Cada cinco anos:

1.	A partir da data de timbrado do extintor (e por tres veces) procederase ao retimbrado do mesmo de acordo coa ITC MIE  AP5 do Regulamento de aparellos a presión sobre extintores de incendios.

Mantemento das BIE´s

1. 	Operacións a realizar polo persoal dunha empresa mantedora autorizada, ou ben, polo persoal do usuario ou titular da instalación:

a)	Cada tres meses:

1.	Comprobación da boa accesibilidade e sinalización dos equipos.

2.	Comprobación por inspección de todos os compoñentes, procedendo a desenrolar a mangueira en toda a súa extensión e accionamiento da boquilla caso de ser de varias posicións.

3.	Comprobación, por lectura do manómetro, da presión de servizo.

4.	Limpeza do conxunto e engrase de peches e bisagras en portas do armario.

2. 	Operacións a realizar polo persoal especializado do fabricante ou instalador do equipo ou sistema ou polo persoal da empresa mantedora autorizada:

a)	Cada ano:

1.	Desmonte da mangueira e ensaio desta en lugar adecuado.

2.	Comprobación do correcto funcionamento da boquilla nas súas distintas posicións e do sistema de peche.

3.	Comprobación da estanquidad dos racores e mangueira e estado das xuntas.

4.	Comprobación da indicación do manómetro con outro de referencia (patrón) axustado no racor de conexión da mangueira.

b)	Cada 5 anos:

1.	A mangueira debe ser sometida a unha presión de proba de 15 kg/cm2.

CAPÍTULO 6. PLAN DE ACTUACIÓN ANTE EMERXENCIAS.

6.1 Identificación e clasificación das emerxencias.

Seguindo os criterios establecidos en plans de Protección Civil, establécense os seguintes tipos de emerxencia:

- Preemerxencia

- Emerxencia parcial

- Emerxencia xeral

En cada establecemento ou actividade, os momentos de cada un destes tipos de emerxencia variará, e é labor do redactor do Plan, o determinar cando se pasa dun tipo de emerxencia a outro.

En función do tipo de risco, atopamos os seguintes tipos de emergencias:

1. Riscos Naturais.

Risco de inundacións.

- A preemerxencia comezará cando o Servizo de Protección Civil que corresponda declare a situación de alerta.

- Non existe emerxencia parcial.

- A emerxencia xeral iníciase cando empeza a materializarse a inundación

Risco sísmico.

- Non existe preemerxencia nin emerxencia parcial xa que este fenómeno non é predicible.

- A emerxencia xeral é sempre a terremoto pasado, e tomaranse medidas reparadoras.

Riscos meteorolóxicos (ou climáticos).

- A preemerxencia comezará cando o Servizo de Protección Civil declare a situación de alerta.

- Non adoita existir emerxencia parcial.

- A emerxencia xeral iníciase cando empeza a materializarse a previsión meteorolóxica, (calor, vento, choiva,...).

2. Riscos Tecnolóxicos.

Riscos industriais.

- A preemergencia sobrevirá despois de calquera incidente que non poida ser controlado.

- A emerxencia parcial dependerá da evolución da preemerxencia e da configuración do establecemento.

- A falta de control da emerxencia nun lugar determinado levará á emerxencia xeral.

Riscos en Transporte de mercadorías perigosas (TMP)

Debe considerarse o risco debido a proximidade a unha ruta de TMP

3. Riscos Antrópicos.

Risco de incendio.

- A preemerxencia son todos os conatos de incendio,

- A emerxencia parcial prodúcese si non se domina o conato e existen sectores ou edificios diferenciados.

- A emerxencia xeral iníciase cando o incendio excede do sector ou edificio onde se produciu o conato inicial.

6.2 Procedementos de actuación ante emerxencias.

Débese definir neste apartado as actuacións de cada persoa ou grupo. En cada quenda de traballo pode variar a composición dos equipos de intervención.

Os procedementos variarán en función do establecemento que se estea estudando e da quenda de traballo que se considera.

Tentarase que o sistema sexa o máis fiable posible e elixirase preferentemente medios técnicos, si é posible, para evitar os erros humanos.

a) Detección e Alerta.

A ALERTA consiste en avisar á Brigada de Emerxencias para mobilizala. No anexo III da NBA defínese como: Situación declarada co fin de tomar precaucións específicas debido á probable e próxima ocorrencia dun suceso ou accidente.

Outro significado, para os casos de emerxencias por causas naturais, é a comunicación á poboación da situación de preemergencia. Nestes casos, a Brigada de Emerxencias debe estar previda para unha actuación inmediata.

O sistema de detección da emerxencia será:

- Sistemas predictivos da Administración para os fenómenos naturais.

- Detección automática para incendios, escapes, etc.

- Detección humana no resto dos casos.

A alerta transmitirase por medios técnicos sempre que sexa posible. Poden utilizarse:

- Medios de comunicación.

- Timbres.

- Sirenas.

- Megafonía.

b) Mecanismos de Alarma.

A ALARMA é a comunicación da emerxencia a todos os usuarios do establecemento e, por conseguinte, a orde de evacuación dunha zona ou sector. No anexo *III da *NBA defínese como: Aviso ou sinal pola que se informa ás persoas para que sigan instrucións específicas ante unha situación de emerxencia.

A alarma transmitirase por medios técnicos ou polo persoal do Equipo de Alarma e Evacuación.

b.1) Identificación da persoa que dará os avisos.

Cando se fala de avisos, tamén se teñen dous significados:

- Aviso aos traballadores e/ou usuarios do centro de traballo.

- Aviso ás Axudas Exteriores.

O aviso aos traballadores e/ou usuarios realizarase por medios técnicos, que serán postos en funcionamento polo Centro de Control por orde do Xefe de Emerxencias.

Si non existen medios técnicos, farase polo Equipo de Alarma e evacuación cando o ordene o Xefe de Emerxencias.

O aviso ás Axudas Exteriores farase por vía telefónica desde o Centro de Control cando o ordene o Xefe de Emerxencias.

b.2) Identificación do Centro de Coordinación de Atención de Emerxencias de Protección Civil.

O Centro de Coordinación de Emerxencias do establecemento vai ser o Centro de Control.

Estará situado nun lugar próximo á entrada do establecemento e deberá contar obrigatoriamente con liña de teléfono directa ao exterior.

Hai que establecer o funcionamento do Centro de Control e os protocolos de chamadas que é conveniente utilizar.

Hai que establecer a orde de chamadas, que pode variar en función do tipo de emerxencia.

Está PROHIBIDO efectuar chamadas ao C.C. para solicitar información. Hai que evitar que a Central se bloquee.

As instrucións para a persoa que está na central son:

Situación de NORMALIDADE

- Manter actualizado o directorio de teléfonos de emerxencia.

- Ter sempre en lugar visible devandito directorio.

Situación de EMERXENCIA

- Efectuar as chamadas de emerxencia segundo a orde establecida.

- Dar os avisos de emerxencia polo procedemento establecido.

- Seguir as instrucións do Xefe de Emerxencias.

c) Mecanismos de resposta fronte á emerxencia.

Os medios técnicos de funcionamento automático ante as emerxencias, deberán funcionar automaticamente.

Os usuarios e traballadores que non pertenzan á Brigada de Emerxencias, seguirán as instrucións que lles transmita o Equipo de Alarma e Evacuación.

O persoal adscrito á Brigada de Emerxencias cumprirá as tarefas asignadas ao Equipo en que estean integrados, segundo o tipo de emerxencia.

d) Evacuación e/ou Confinamento.

No plan débese definir:

- As circunstancias polas que non se debe realizar unha evacuación e hai que confinarse en zonas determinadas ao efecto.

- Os puntos de reunión das persoas evacuadas.

- Os percorridos de evacuación ao exterior do establecemento.

- Os medios e forma de transporte de feridos.

Para poder pasar control aos asistentes nos puntos de reunión, haberá que facilitar listaxes de persoal por quendas e zonas.

Nunha evacuación, real ou simulada, os membros do E. A. E. serán os encargados de comprobar a ausencia de persoas na súa zona. Son as únicas persoas que deben achegarse ao C.C. para dar información dos asistentes e non asistentes ao momento de reunión así como a información de persoas atrapadas ou feridas no seu sector.

Dada a orde de evacuación, os ocupantes dirixiranse inmediatamente á saída asignada á súa zona e unha vez no exterior dirixirase ao momento de reunión.

Para unha eficaz evacuación hai que ter previsto:

- A evacuación de persoas con impedimentos físicos.

- O rescate de atrapados.

- O transporte de feridos.

- A información ás persoas alleas ao establecemento.

Neste apartado indícanse as INSTRUCIÓNS de EVACUACIÓN dunha forma xeral para os ocupantes e as PROHIBICIÓNS ou formas de actuación que non se deben adoptar nas emerxencias.

INSTRUCIÓNS de EVACUACIÓN

1. Manter a calma.

2. Comezar a evacuación cando se de o sinal de alarma.

3. Obedecer instrucións do E. A. E.

4. Evacuar a zona en orde, sempre as aulas mais próximas as escaleiras no primeiro lugar e as plantas inferiores antes cas superiores

5. Realizar a evacuación en silencio.

6. Si a vía de evacuación está chea de fume, selar o acceso e esperar as axudas exteriores.

7. Si cando soa o sinal de evacuación non se está no seu lugar habitual, deberase unir ao primeiro grupo que se vexa e dar conta desa circunstancia no punto de reunión.

PROHIBICIÓNS durante a evacuación

1. Separarse do grupo evacuado.

2. Deixar ocos nas filas de evacuación.

3. Levar vultos ou similares.

4. Correr.

5. Empuxarse e atropelarse.

6. Deterse.

7. Retroceder por algo ou por alguén.

8. Utilizar os ascensores.

9. Abandonar os puntos de reunión até nova orde.

NORMAS XERAIS

1. En xeral, axudarse uns a outros.

2. Transportar aos impedidos dunha maneira eficaz.

3. Dirixir e axudar con especial atención aos discapacitados.

4. Comunicar ao E. A. E. as incidencias observadas na evacuación.

5. Parar e desconectar as máquinas que se estean utilizando.

CAPÍTULO 7. INTEGRACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN NOUTROS DE ÁMBITO SUPERIOR.

7.1 Os protocolos de notificación da emerxencia.

Unha vez que o ordene o Xefe de Emerxencias, realizaranse as chamadas aos Servizos de Axuda Exterior.

Como norma xeral e sempre que se necesite avisar a varios Servizos, é recomendable avisar ao teléfono de Emerxencias 1 1 2, xa que, cunha soa chamada, está a avisarse a todos os Servizos necesarios. Noutros casos, pódese chamar ao Servizo do que se necesita axuda e, posteriormente, ao 1 1 2 por si a emerxencia evoluciona negativamente e é necesaria a participación doutras Axudas Exteriores.

7.2 A coordinación entre a dirección do Plan de Autoprotección e a dirección do Plan de Protección Civil onde se integre o Plan de Autoprotección.

Os Plans de Autoprotección débense integrar nos Plans de Protección Civil de Ámbito Local.

Os Servizos de Axuda Exterior dos Municipios son, en principio e dependendo da organización de cada Concello, a Policía Local e o Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamentos.

Unha vez que se solicitou axuda aos Servizos de Axuda Exterior, cando cheguen ao establecemento e sexan informados polo Xefe de Emerxencias, fanse cargo da resolución da emerxencia.

En función da evolución da emerxencia, si fora necesario, o Xefe de Intervención do Servizo de Axuda Exterior Municipal poderá propor á Autoridade Política a activación do Plan de Protección Civil de Ámbito Local.

No caso de activarse o Plan de Protección Civil de Ámbito Local, a Dirección da emerxencia corresponderá ao Director do Plan, xeralmente o Alcalde, Xefe Local de Protección Civil, asistido polo Comité Asesor, e que ten no lugar da emerxencia un Posto de Mando Avanzado, composto polos Xefes de Intervención dos Servizos de Axuda Exterior Municipais.

7.3 As formas de colaboración da Organización de Autoprotección cos plans e as actuacións do sistema público de Protección Civil.

A colaboración entre a organización de Autoprotección do establecemento e o sistema público de Protección Civil pode ser variada e débese establecer neste apartado.

A colaboración pode ser bidireccional, de Protección Civil co Establecemento e do Establecemento con Protección Civil.

Como exemplo poden citarse as seguintes:

- De Protección Civil co Establecemento:

- Asesoramento na implantación.

- Colaboración na formación, tanto teórica como práctica.

- Do Establecemento con Protección Civil:

- Inspeccións do establecemento para coñecelo.

- Coñecemento dos equipos instalados no mesmo.

- Participación nos simulacros para lograr unha coordinación efectiva.

Cando se fala de Protección Civil hai que referirse ao Sistema Público de Protección Civil que, como xa se indicou no apartado anterior, cada Entidade Local é autónoma para organizar os seus Servizos de Axuda Exterior como mellor lle interese en función dos recursos cos que conta.

CAPÍTULO 8. IMPLANTACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

8.1 Identificación do responsable da implantación do Plan.

A responsabilidade corresponde ao titular da actividade e, na parte que corresponda, a aquelas persoas en quen delegue, sempre en función dos medios e autonomía que dispoñan.

A DIRECCIÓN será a responsable de por en funcionamento o Plan de Autoprotección.

Todo o persoal directivo, os mandos intermedios, técnicos e traballadores teñen que participar para conseguir a implantación do Manual de Autoprotección e os fins do mesmo. (Lei 31/95, art. 20).

Como xa se indicou no apartado 4.1.2, o Xefe de Emerxencias é o responsable da implantación de plan. Neste apartado deberase expresar claramente a identidade do responsable da implantación, aínda que no capítulo 1 xa se indicaron os seus datos.

8.2 Programa de formación e capacitación para o persoal con participación activa no Plan de Autoprotección.

Hai que realizar unha formación dos integrantes da Brigada de Emerxencias.

Os programas concretos determinaranse en función do perigo do centro e da resposta que se quere obter.

Serán impartidos preferentemente por profesionais ou especialistas de cada unha das materias.

A formación do Equipo de Primeiros Auxilios centrarase en:

- Sinalización.

- Coñecemento do Plan.

- os primeiros auxilios aos accidentados.

- as técnicas básicas de RCP.

- o transporte de feridos.

A formación do Equipo de Primeira Intervención centrarase en:

- Sinalización.

- Coñecemento do Plan.

- A teoría do lume.

- Tipos de lumes

- Mecanismos de extinción

- Os axentes extintores.

- Os equipos de loita contra incendios.

- Prácticas con lume real.

8.3 Programa de formación e información a todo o persoal sobre o Plan de Autoprotección.

Todo o persoal coñecerá o Plan, en liñas xerais.

Na reunión informativa para todo o persoal do establecemento, darase a coñecer o Plan de Autoprotección do establecemento e explicaranse as funcións de cada membro da Brigada de Emerxencias.

A información sobre o  aos usuarios do establecemento realizarase en sesións informativas a realizar:

- 1ª sesión.......................................... _____________________________

- 2ª sesión.......................................... _____________________________

8.4 Sinalización

Como complemento á información facilitada, colocaranse carteis sobre:

- Medidas de prevención de incendios.

- Normas de evacuación.

- Puntos de reunión.

- Sinais de Alarma.

8.5 Programa de dotación e adecuación de medios materiais e recursos.

| Medios | Datas de realización |
| --- | --- |
| Confección de planos |  |
| Incorporación de medios técnicos |  |
| Confección de carteis. |  |
| Confección de planos Vostede está aquí. |  |
| Reunións informativas |  |
| Selección do persoal que formará parte da Brigada de Emerxencias. |  |
| Formación do persoal seleccionado. |  |
| Colocación de carteis. |  |
| Colocación de planos Vostede está aquí. |  |
| Colocación de sinais previstos |  |
| Realización de simulacros. |  |

CAPÍTULO 9. MANTEMENTO DA EFICACIA E ACTUALIZACIÓN DO PLAN DE AUTOPROTECCIÓN.

9.1 Programa de reciclaxe de formación e información.

Periodicamente terase que realizar unha reciclaxe da formación impartida inicialmente e da información que se facilitou aos traballadores.

Neste apartado establecerase o programa a seguir para a reciclaxe e estableceranse os criterios que o xustifiquen.

Débese realizar un curso de reciclaxe anualmente aos compoñentes da Brigada de Emerxencias, en especial da fase práctica, como as prácticas de RCP e de extinción de incendios.

Cando se renove ou se incorpore persoal á Brigada, impartiráselles a mesma formación que se deu inicialmente aos compoñentes da mesma.

Cada vez que se cambien as condicións das instalacións, os procedementos de traballo, incorpórense novas tecnoloxías, etc., haberá que realizar unha revisión do Plan de Autoprotección e, posiblemente, haberá que realizar unha reciclaxe dos compoñentes da Brigada.

O mantemento da formación e información realizarase:

- Cursos de reciclaxe ____________________________

- Cursos de novo persoal ____________________________

- Recordatorio información ao persoal ____________________________

9.2 Programa de simulacros.

Como xa se indicou, o programa de reciclaxe da formación desenvólvese no apartado anterior 9.1.

Neste apartado estableceranse as datas para a realización dos dos simulacros.

O simulacro é a comprobación de que o sistema de autoprotección deseñado é válido.

Os simulacros serven para:

- Detectar omisións nas condutas previstas no Plan.

- Adestrarse nas evacuacións.

- Medir os tempos de evacuación.

- Comprobar a localización dos medios de protección e o seu estado.

- Comprobar a rapidez de desposta das misións asignadas ás persoas.

- Comprobar a correcta posta dos equipos.

- Comprobar a sinalización.

Na fase de preparación realizarase:

- Reunións da Dirección.

- Determinación das bases ou supostos do exercicio.

- Información aos usuarios, si establéceo algunha norma ou o quere a Dirección do establecemento, pero sen avisar o día nin a hora.

- Determinación do día e hora do simulacro, tentando manter o factor sorpresa.

- Reunións con Axudas Exteriores, aínda que non participen no exercicio.

O desenvolvemento do simulacro terá as seguintes etapas:

- Localización dos Controladores nos lugares prefixados.

- Dar o sinal de ALARMA.

- Realizar a evacuación do establecemento.

- Os E.A.E. controlarán os tempos de evacuación da planta asignada ata o reconto no punto ou puntos de reunión.

- Ordenar o regreso ao establecemento.

- Avaliación do exercicio

Con posterioridade á realización do simulacro deberá existir unha reunión dos responsables de seguridade no establecemento, para avaliar todas as incidencias habidas no simulacro.

A realización dos exercicios terá lugar:

- Realización simulacro..................____________________________

9.3 Programa de revisión e actualización de toda a documentación que forma parte do Plan de Autoprotección.

Débense establecer os criterios que orixinarán unha revisión do plan.

Poderán ser os seguintes:

- Cambio das condicións das instalacións.

- Cambio ou modificación dos procedementos de traballo.

- Incorporación de novas tecnoloxías.

- Cambio ou modificación do equipo directivo do establecemento.

- Cambio ou modificación dos membros da Brigada de Emerxencias

- Consecuencia da análise dos exercicios e simulacros que se efectuaron no establecemento.

ANEXO I. DIRECTORIO DE COMUNICACIÓN.

1. TELÉFONOS DO PERSOAL DE EMERXENCIAS.

Para aqueles casos en que a Alerta dos compoñentes da Brigada realícese por vía telefónica, é necesario dispor dun directorio dos teléfonos de devanditas persoas. 
     O directorio estará organizado coa orde de chamadas que deben realizar, indicando polo menos:

- Posto de traballo na emerxencia

- Nome

- Nº de teléfono

En determinados postos de responsabilidade nas emerxencias, tamén é necesario indicar un teléfono móbil para darlles información aínda que non estean no traballo no momento da emerxencia

2. TELÉFONOS DE AXUDA EXTERIOR.

| AXUDAS EXTERNAS DE EMERXENCIAS | TELÉFONO |
| --- | --- |
| PARQUE BOMBEIROS | 080 |
| PROTECCIÓN CIVIL | 986-22.20.02 |
| POLICÍA LOCAL | 092 |
| GARDA CIVIL | 062 |
| POLICÍA NACIONAL | 091 |
| EMERXENCIAS | 112 |
| HOSPITAL |  |
| HOSPITAL |  |

ANEXO II. FORMULARIOS PARA A XESTIÓN DE EMERXENCIAS.

Un formulario é un modelo para a resolución de determinados trámites.

Un protocolo é a regra para realizar determinadas accións para conseguir un fin.

Neste apartado deseñaranse os formularios, conforme os protocolos establecidos no Plan de Autoprotección, para a resolución das emerxencias.

O deseño dos formularios dependerá da organización da Autoprotección do establecemento que se estableceu nos capítulos precedentes.

ANEXO III. PLANOS.

A información recompilada plasmarase nos planos que se indican neste apartado.

Os planos confeccionaranse a escala conveniente, tentando utilizar formatos DIN A4, (210 x 297), ou DIN A3, (297 x 420).

Débense preparar os seguintes exemplares:

- Para o Servizo de Prevención e Extinción de Incendios e Salvamentos que corresponda ou para o Departamento de Protección Civil, segundo a organización municipal que se teña.

- Para a Dirección do establecemento.

- Para colocar á entrada principal do edificio nun armario ignífugo coa inscrición "USO EXCLUSIVO DE BOMBEIROS"

Conterán os seguintes datos:

- Plano de situación, comprendendo a contorna próxima urbano, industrial ou natural no que figuren os accesos peatonais e rodados, comunicacións, etc.

- Planos descritivos de todas as plantas dos edificios, das instalacións e das áreas onde se realiza a actividade.

- Planos de localización por plantas de todos os elementos e/ou instalacións de risco, tanto os propios como os da contorna.

- Planos de localización dos medios de autoprotección, conforme a normativa UNE.

- Planos de percorridos de evacuación e áreas de confinamento, reflectindo o número de persoas a evacuar ou confinar por áreas segundo os criterios fixados na normativa vixente.

# Text boxes

PLAN DE EVACUACIÓN

E MEDIDAS DE EMERXENCIA

SPRL

Servizo de prevención de riscos laborais